# 37c3 Yamaha-QL1-Setup
Zum generellen Audio-Setup dem Link zum 37c3 Audio-Setup folgen.
## Inputs über Dante auf Channel
QL1 Dante Inputs und Input Channel sind derselben Nummer zugewiesen.
Im Channel-Strip lange auf den Patch in “Patch” drücken.Im Tab “Patch” auf Dantes zuweisen, im Tab “Icon” die Farbe und das Symbol zuweisen, im Tab “Name” das Label vergeben.
1. Saal 1 FOH
2. Saal G FOH
3. Saal Z FOH
4. -
5. Saal 1 Atmo L
6. Saal 1 Atmo R
7. Saal G Atmo L
8. Saal G Atmo R
9. Saal Z Atmo L
10. Saal Z Atmo R
11. Saal 1 Translator A
12. Saal 1 Translator B
13. Saal G Translator A
14. Saal G Translator B
15. Saal Z Translator A
16. Saal Z Translator B
Dante und Input 32 sind als Test-Kanal konfiguriert.
## Mixes
Das Verhalten der Mixes wird über Setup > Bus Setup > Tab “Mix” eingestellt.Mix 1 - Mix 12 auf “Fixed”.1/2, 5/6 und 9/10 sind “Stereo”, der Rest “Monox2”.
1. Saal 1 Sendeton L
2. Saal 1 Sendeton R
3. Saal 1 Translator A
4. Saal 1 Translator B
5. Saal G Sendeton L
6. Saal G Sendeton R
7. Saal G Translator A
8. Saal G Translator B
9. Saal Z Sendeton L
10. Saal Z Sendeton R
11. Saal Z Translator A
12. Saal Z Translator B
13. -
14. -
15. -
16. -
## Outputs
### Dante
Da die Dante-Wege raus bereits vorbereitet waren und das VOC eine eigene Dante-Domäne hatte, gab es keine sinnvolle Möglichkeit, die Wege sinniger zu sortieren ohne viel Kommunikation mit dem Haus.Deswegen sind die Mixes so durcheinander.
Zu erreichen unter Setup > Output Port > Tabs Dante
1. Mix 1
2. Mix 2
3. Mix 3
4. Mix 4
5. -
6. -
7. Mix 9
8. Mix 10
9. Mix 11
10. Mix 12
11. -
12. -
13. Mix 5
14. Mix 6
15. Mix 7
16. Mix 8
### Analog
- Omni 7: CUE L
  - Omni 8: CUE R
### AES
Den einzigen AES-Ausgang könnte man super für ein Messgerät nutzen (z.B. mein tc electronic Clarity).
## Stereo-Cues über Matrixen
Die Atmos können nicht richtig in stereo über Cue abgehört werden.Deswegen habe ich für die Atmos jeweils eine stereo Matrix genutzt, die ge-cue-ed dann stereo spielt.
Das Verhalten der Mixes wird über Setup > Bus Setup > Tab “Matrix” eingestellt.Alle Matrixen sind “Stereo”, “Vari [Pre Fader]” und “Pan Link” eingestellt.“Pan Link” sorgt dafür, dass ein eingeengtes Panarama der Atmos rein auch so eingeengt zu hören ist.
1. Saal 1 Atmo L
2. Saal 1 Atmo R
3. Saal G Atmo L
4. Saal G Atmo R
5. Saal Z Atmo L
6. Saal Z Atmo R
7. -
8. -
## Custom Fader/Layer
Zu erreichen über Setup > User Setup > Tab Custom Fader
Alle 4 Custom Layer B1 - B4 haben auf den beiden Main Reglern rechts:
- TEST - Ch 32
  - CUE - Cue
  Das ist auch so für A1-4 so eingestellt.Dies kann dort nur für alle As gemeinsam eingestellt werden.
### B1
Dies spiegelt einfach nur alle Eingänge 1 - 16 am Stück wieder.Dies ist natürlich gedoppelt zu A1, aber das Umschalten zwischen Custom und nicht Custom nervt.
1. Saal 1 FOH
2. Saal G FOH
3. Saal Z FOH
4. -
5. Saal 1 Atmo L
6. Saal 1 Atmo R
7. Saal G Atmo L
8. Saal G Atmo R
9. Saal Z Atmo L
10. Saal Z Atmo R
11. Saal 1 Translator A
12. Saal 1 Translator B
13. Saal G Translator A
14. Saal G Translator B
15. Saal Z Translator A
16. Saal Z Translator B
### B2
Dieser Layer hat alle Regler für Saal 1 und für Saal G.
1. Saal 1 FOH - Ch 1
2. Saal 1 Sendeton - Mix 1
3. Saal 1 Atmo L - Ch 5
4. Saal 1 Atmo Cue - Matrix 1
5. Saal 1 Translator A - Ch 11
6. Saal 1 Translator A - Mix 3
7. Saal 1 Translator B - Ch 12
8. Saal 1 Translator B - Mix 4
9. Saal G FOH - Ch 2
10. Saal G Sendeton - Mix 5
11. Saal G Atmo L - Ch 7
12. Saal G Atmo Cue - Matrix 3
13. Saal G Translator A - Ch 13
14. Saal G Translator A - Mix 7
15. Saal G Translator B - Ch 14
16. Saal G Translator B - Mix 8
### B3
Dieser Layer hat alle Regler für Saal Z.
1. Saal Z FOH - Ch 3
2. Saal Z Sendeton - Mix 9
3. Saal Z Atmo L - Ch 9
4. Saal Z Atmo Cue - Matrix 5
5. Saal Z Translator A - Ch 15
6. Saal Z Translator A - Mix 11
7. Saal Z Translator B - Ch 16
8. Saal Z Translator B - Mix 12
9. -
10. -
11. -
12. -
13. -
14. -
15. -
16. -
### B4
Dieser Layer hat die relevanten Mixes und Matrixen.Die Regler liegen passend zu den Eingangschanneln, die auf B1 liegen, damit man Layer wechseln kann und direkt die Select-Taste findet.
1. Saal 1 Sendeton L - Mix 1
2. Saal G Sendeton L - Mix 5
3. Saal Z Sendeton L - Mix 9
4. -
5. Saal 1 Atmo Cue - Matrix 1
6. -
7. Saal G Atmo Cue - Matrix 3
8. -
9. Saal Z Atmo Cue - Matrix 5
10. -
11. Saal 1 Translator A - Mix 3
12. Saal 1 Translator B - Mix 4
13. Saal G Translator A - Mix 7
14. Saal G Translator B - Mix 8
15. Saal Z Translator A - Mix 11
16. Saal Z Translator B - Mix 12
## User Defined Keys
Zu erreichen über Setup > User Setup > Tab User Defined Keys > A
1. Cue - Specific Channel - Mix 1 (Sendeton Saal 1 hören)
2. Cue - Specific Channel - Mix 5 (Sendeton Saal G hören)
3. Cue - Specific Channel - Mix 9 (Sendeton Saal Z hören)
4. -
5. Ch Select - Dec (kaum genutzt)
6. Ch Select - Inc (kaum genutzt)
7. -
8. -
9. -
10. Cue - Output (damit aktiviere ich das Hören auf den LS; KH laufen immer)
11. Home - Toggle
12. Cue - Clear Cue - A+B (löscht alle Cues)
## Weitere Einstellungen
### Setup > User Setup > Tab Preference
- Store Confirmation: On
  - Recall Confirmation: On
  - Patch Confirmation: None
  - Steal Patch Confirmation: On
  - Auto Channel Select None
  - [Cue] > [Sel] Link: Link
  - [Fader Bank] > [Sel] Link: Input, Output + Custom
  - [Send Sel] > [Cue] Link: Link
  - Identify I/O Device Port by [Sel]: On
  - Popup appears when knobs pressed: None
  - Gain Knob Function: Digital Gain
  - Name Display: GR Meter
### Setup > Dante Setup > Tab Setup
  - Dante Patch by: This Console
### Monitor > Cue
  - Last Cue
  - Input Post Pan
  - Output AFL
  - Output
### Monitor > Monitor
  - Phones Level Link
  - Cue Interruption
### Monitor > Oscillator
  - Sine Wave
  - Level -18
  - Output
  - kann dann direkt über Assign hart rein geschaltet werden