# vocpack
## Outline
For events where shipping a full flight case is not an Option either because of money, time or kind of the event we want to have a backpack setup with the following specs:
- 1x Cam FHD fähig (4K optional)
- 1x HDMI input for Slide capture
- 1x Laptop to run VOC2Mix (Gui and Core)
- be able to use Wifi, Ethernet and Mobile networks as up link (Mobile can be achieved by existing LTE Setup)
- be able to have up to 3 Audio source
- Laptop Input via HDMI
- 2 via XLR (either 2 mics or input from external mixer)
- wireless belt pack kits for both
- One shutgun mic to be put on the camera
The primary goal is to be able to capture “static” events as in talks, press confs etc. The second goal would be to also be able to use part of the setup mobile as in walking around while streaming.
## Hardware
### VOC im Rucksack
tested:
- Mixer 6 (old) als laptop ~ 300€
  - 16gb PC3-12800 1600MHz DDR3L https://www.amazon.de/Crucial-CT2KIT102464BF160B-Speicher-PC3L-12800-204-Pin/dp/B007B5S52C/ 70€
  - 2TB 2,5“ SSD https://www.amazon.de/Samsung-MZ-76Q2T0BW-Zoll-Interne-SATA/dp/B07KSJF3MD 209€
- Capture ~300-400€
  - 2x elgato cam link https://www.amazon.de/Elgato-Cam-Link-Live-Streamen-Capture-Ger%C3%A4t/dp/B07K3FN5MR 127€
- 1x HDMI splitter https://www.amazon.de/gp/product/B07VQTJ8HC/
to be evaluated:
- HDMI over Ethernet stecke für slides (ggf dann auch gleich in software abgreifen)
  - https://www.amazon.de/LKV372PRO-Extender-HDMI-Ausg%C3%A4nge-IR-Fernbedienung-Frequenzbereich-LKA372PRO-HDMI-Set-mit-Loop-out-Funktion/dp/B018K28HOU -: kein ethernet +: loop port 56€
  - https://www.amazon.de/Extender-Ethernet-Netzwerk-unterst%C3%BCtzt-Verl%C3%A4ngerung-ARX373/dp/B06WD82BPG/ +: IP/Eternet -:kein loop 74€
    - Mini HDMI splitter 20€
  - 20-50m ethernet ~30€
  - 1x HDMI 1M
  - 1x HDMI 2M
- CAM ~1-3K
  - leichtes video stativ
  - Lumix
    - GH4R https://geizhals.de/panasonic-lumix-dmc-gh4r-schwarz-gehaeuse-a1319201.html 700€ (kein 30 min limit)
      - SDI kit https://www.panasonic.com/de/consumer/produktarchiv/foto-video/kamera-zubehoer/dmw-yaghe.html https://geizhals.de/panasonic-dmw-yagh-video-interface-a1068407.html 725€ (Nur GH4)
    - GH5 https://geizhals.de/panasonic-lumix-dc-gh5-schwarz-gehaeuse-a1558055.html 1200€ (braucht ggf hack für 30min limit)
    - S1 https://geizhals.de/panasonic-lumix-dc-s1-gehaeuse-dc-s1e-k-a1981107.html 2300€ (kein 30 min limit)
    - XLR Kit https://www.amazon.de/gp/product/B01MS78UCC/ 295€ (geht mit allen 3)
  - https://www.teltec.de/panasonic-ag-cx10.html ~ 2800€
  - Akkus etc
  - 5m HDMI (möglichst leicht und flexi)
- Audio ~500-1K€
  - Funkstrecke (belt packs auf beiden seiten, sowohl mixro als auch xlr adapter kaufen) https://www.teltec.de/deity-microphones-connect.html 600€ für 2 Taschen-Sender
  - 20m XLR (mono sollte als default reichen, möglichst leicht) evtl. auf Spiegelei wickeln: https://www.thomann.de/de/varytec_cable_drum_10_m_3x15_mm.htm 15€
  - kleiner analoger Mischer
  - kleiner Feedbackdestroyer: https://www.thomann.de/de/behringer_shark_fbq100.htm 77€
- Optional / Wenn alles tut
  - ggf LTE modem ?
  - Rucksack wo alles rein passt
  - ggf peli case oder zarges box
Summe = 2,1K-4,7 K€